# Безопасность на автозаправочной станции.

Автозаправочные станции — это места повышенного риска, так как неправильное обращение с топливом может привести к различным авариям (пожару, взрыву, хлопку, огненному шару) и иметь серьёзные последствия. Поэтому, чтобы обезопасить себя, необходимо соблюдать следующие правила безопасности на АЗС:

- мотоциклы, мотороллеры, мопеды необходимо заглушить на расстоянии не менее 15 м от топливораздаточных колонок и подвести транспортное средство вручную;

- заправка автомобиля должна осуществляться при выключенном двигателе в присутствии водителя. Двигатель разрешается держать включенным только в условиях низких температур, когда его повторный запуск является затруднительным;

- части транспортного средства, облитые топливом, необходимо протереть насухо;

- дистанция между автомобилями в очереди на заправку должна быть не менее 1 м, между заправляющимся авто и предыдущим – не менее 3 м;

- машины должны располагаться так, чтобы выезд с АЗС оставался свободным и предоставлял свободу маневрирования.

Также на АЗС запрещается:

- курить или пользоваться открытым огнем;

- заливать топливо в полиэтиленовую и стеклянную тару;

- заправляться во время грозы;

- заправляться с пассажирами;

- проводить ре6монт автотранспорта;

В случае возникновения пожарной ситуации:

- используйте средства пожаротушения на островках ТРК и на площадке хранилища ГСМ;

- уберите автомобиль с заправочной площадки;

- немедленно сообщите о возникшей угрозе оператору и вызовите пожарных.