## Причины пожаров от электроустановок и меры их предупреждения

Одной из частых причин пожаров является короткое замыкание в электрической цепи. Оно может произойти из-за того, что в сеть включен неисправный электрический прибор или нарушена изоляция провода, что приводит к соединению двух проводников и резкому росту их температуры и последующему возгоранию. Кроме того, в результате короткого замыкания возникают искры, которые могут воспламенить находящиеся рядом горючие материалы.

Нечто подобное произошло 07 июля 2019 г. в ГБДОУ №78 Центрального района СПб расположенного на территории «Детского оздоровительного городка «Березка» по адресу: п.Ушково, Пляжевая, 14.

Сотрудниками детских садов расположенных рядом с ГБДОУ №78 заметили, что провод проложенный от эл.столба проходящий в коробе под крышей ГБДОУ №78, в месте стыка проводов под кровлей фасадной части здания появилась вспышка огня и дым. О происшедствии было сообщено в пожарную охрану, а дети и персонал были срочно эвакуированы в безопасное место. Оперативными действиями прибывших пожарных подразделений пожар был ликвидирован в начальной стадии.

В результате пожара обгорел пол на чердаке на площади 12 кв. м. и разобрано часть плиток на фасаде здания на площади 1,5 кв.м.

Из общего числа пожаров, происходящих от используемого электрооборудования, по данным статистики, возникает: от коротких замыканий- 33,5%; от перегрузки проводов, кабелей, обмоток электромашин и аппаратов-12%;от оборудования больших переходных сопротивлений-5%.

Из этих данных видно, что наиболее часто причинами пожаров от электроустановок являются токи короткого замыкания и нарушение противопожарного режима.

Причиной пожара может быть также большое переходное сопротивление, возникающее в местах перехода тока с одного провода на другой, при наличии плохого контакта в местах соединения и оконцеваний проводов

Предупреждение возникновения пожаров от больших переходных сопротивлений достигается тщательным соединением проводов и кабелей (скруткой, пайкой, сваркой, опрессовкой). На съемных концах следует применять специальные наконечники и зажимы, что особенно важно для алюминиевых проводов и кабелей; для отвода тепла и рассеивания его в окружающую среду необходимо изготовлять контакты достаточной массы и поверхности охлаждения; для уменьшения влияния окисления на переходное сопротивление замыкающихся контактов конструктивно обеспечивают, чтобы их замыкание и размыкание не сопровождалось трением одного контакта по другому (для самоочистки контактов от пленки окиси). Медные, латунные и бронзовые контакты защищают от окисления покрытием тонким слоем олова, серебра и других сплавов.

Электробезопасность-это система организацирнных и технических мероприятий и средств обеспечивающих защиту людей, отвредного и опасного воздействия электрического тока и электро дуги.

Граждане соблюдайте правила пожарной безопасности. Этим Вы сохраните свою жизнь, жизнь людей и имущество.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ОНД ПР по Курортному району