## ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ БАЛЛОНОВ

- Поврежден корпус (вмятины, риски глубиной больше 10% от толщины стенки баллона)

- Деформирован или отсутствует башмак

- Просрочен срок освидетельствования

- Неисправен вентиль

- Отсутствует паспорт

- Отсутствие окраски и надписи на 50%

## ПРАВИЛА РАБОТЫ БАЛЛОНОМ

Доставкой баллонов с газом должны заниматься специализированные службы.

Допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов; Не следует без надобности переносить их, тем более ударять по ним. Не допускать применения открытого огня и курения вблизи них, необходимо исключить прямое попадание солнечных лучей. Опасная температура нагрева баллона уже 450 С. Храните баллон со сжиженным газом исключительно в вертикальном положении в проветриваемом помещении; запасные заправленные и пустые газовые баллоны нельзя хранить даже временно в жилом помещении, а также на проходах эвакуации в случае пожара; перед заменой газового баллона убедитесь, что вентили полного и отработанного баллонов плотно закрыты.

После замены для большей безопасности нанесите мыльный раствор на все соединения и убедитесь в их герметичности.